## C++ vector 容器浅析
### 分类 编程技术
## 一、什么是vector？
向量（Vector）是一个封装了动态大小数组的顺序容器（Sequence Container）。跟任意其它类型容器一样，它能够存放各种类型的对象。可以简单的认为，向量是一个能够存放任意类型的动态数组。

## 二、容器特性
### 1.顺序序列
顺序容器中的元素按照严格的线性顺序排序。可以通过元素在序列中的位置访问对应的元素。
### 2.动态数组
支持对序列中的任意元素进行快速直接访问，甚至可以通过指针算述进行该操作。操供了在序列末尾相对快速地添加/删除元素的操作。
### 3.能够感知内存分配器的（Allocator-aware）
容器使用一个内存分配器对象来动态地处理它的存储需求。

## 三、基本函数实现
1.构造函数
- vector():创建一个空vector
- vector(int nSize):创建一个vector,元素个数为nSize
- vector(int nSize,const t& t):创建一个vector，元素个数为nSize,且值均为t
- vector(const vector&):复制构造函数
- vector(begin,end):复制[begin,end)区间内另一个数组的元素到vector中
### 2.增加函数
- void push_back(const T& x):向量尾部增加一个元素X
- iterator insert(iterator it,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加一个元素x
- iterator insert(iterator it,int n,const T& x):向量中迭代器指向元素前增加n个相同的元素x
- iterator insert(iterator it,const_iterator first,const_iterator last):向量中迭代器指向元素前插入另一个相同类型向量的[first,last)间的数据
### 3.删除函数
- iterator erase(iterator it):删除向量中迭代器指向元素
- iterator erase(iterator first,iterator last):删除向量中[first,last)中元素
- void pop_back():删除向量中最后一个元素
- void clear():清空向量中所有元素
### 4.遍历函数
- reference at(int pos):返回pos位置元素的引用
- reference front():返回首元素的引用
- reference back():返回尾元素的引用
- iterator begin():返回向量头指针，指向第一个元素
- iterator end():返回向量尾指针，指向向量最后一个元素的下一个位置
- reverse_iterator rbegin():反向迭代器，指向最后一个元素
- reverse_iterator rend():反向迭代器，指向第一个元素之前的位置
### 5.判断函数
bool empty() const:判断向量是否为空，若为空，则向量中无元素
### 6.大小函数
- int size() const:返回向量中元素的个数
- int capacity() const:返回当前向量张红所能容纳的最大元素值
- int max_size() const:返回最大可允许的vector元素数量值
### 7.其他函数
- void swap(vector&):交换两个同类型向量的数据
- void assign(int n,const T& x):设置向量中第n个元素的值为x
- void assign(const_iterator first,const_iterator last):向量中[first,last)中元素设置成当前向量元素
### 8.看着清楚
1.push_back 在数组的最后添加一个数据
2.pop_back 去掉数组的最后一个数据
3.at 得到编号位置的数据
4.begin 得到数组头的指针
5.end 得到数组的最后一个单元+1的指针
6．front 得到数组头的引用
7.back 得到数组的最后一个单元的引用
8.max_size 得到vector最大可以是多大
9.capacity 当前vector分配的大小
10.size 当前使用数据的大小
11.resize 改变当前使用数据的大小，如果它比当前使用的大，者填充默认值
12.reserve 改变当前vecotr所分配空间的大小
13.erase 删除指针指向的数据项
14.clear 清空当前的vector
15.rbegin 将vector反转后的开始指针返回(其实就是原来的end-1)
16.rend 将vector反转构的结束指针返回(其实就是原来的begin-1)
17.empty 判断vector是否为空
18.swap 与另一个vector交换数据

## 四、基本用法
#include < vector>
using namespace std;

## 五、简单介绍
1. Vector<类型>标识符
2. Vector<类型>标识符(最大容量)
3. Vector<类型>标识符(最大容量,初始所有值)
4. Int i[5]={1,2,3,4,5}
   Vector<类型>vi(I,i+2);//得到i索引值为3以后的值
5. Vector< vector< int> >v; 二维向量//这里最外的<>要有空格。否则在比较旧的编译器下无法通过

## 实例
### 1.pop_back()&push_back(elem)实例在容器最后移除和插入数据
## 实例
#include <string.h> #include <vector> #include <iostream> using namespace std; int main() { vector<int>obj;//创建一个向量存储容器 int for(int i=0;i<10;i++) // push_back(elem)在数组最后添加数据 { obj.push_back(i); cout<<obj[i]<<","; } for(int i=0;i<5;i++)//去掉数组最后一个数据 { obj.pop_back(); } cout<<"\n"<<endl; for(int i=0;i<obj.size();i++)//size()容器中实际数据个数 { cout<<obj[i]<<","; } return 0; }
输出结果为：
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,

0,1,2,3,4,
### 2.clear()清除容器中所有数据
## 实例
#include <string.h> #include <vector> #include <iostream> using namespace std; int main() { vector<int>obj; for(int i=0;i<10;i++)//push_back(elem)在数组最后添加数据 { obj.push_back(i); cout<<obj[i]<<","; } obj.clear();//清除容器中所以数据 for(int i=0;i<obj.size();i++) { cout<<obj[i]<<endl; } return 0; }
输出结果为：
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
### 3.排序
## 实例
#include <string.h> #include <vector> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int main() { vector<int>obj; obj.push_back(1); obj.push_back(3); obj.push_back(0); sort(obj.begin(),obj.end());//从小到大 cout<<"从小到大:"<<endl; for(int i=0;i<obj.size();i++) { cout<<obj[i]<<","; } cout<<"\n"<<endl; cout<<"从大到小:"<<endl; reverse(obj.begin(),obj.end());//从大到小 for(int i=0;i<obj.size();i++) { cout<<obj[i]<<","; } return 0; }
输出结果为：
从小到大:
0,1,3,

从大到小:
3,1,0,
1.注意 sort 需要头文件 #include <algorithm>
2.如果想 sort 来降序，可重写 sort
bool compare(int a,int b)
{
    return a< b; //升序排列，如果改为return a>b，则为降序
}
int a[20]={2,4,1,23,5,76,0,43,24,65},i;
for(i=0;i<20;i++)
    cout<< a[i]<< endl;
sort(a,a+20,compare);
### 4.访问（直接数组访问&迭代器访问）
## 实例
#include <string.h> #include <vector> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int main() { //顺序访问 vector<int>obj; for(int i=0;i<10;i++) { obj.push_back(i); } cout<<"直接利用数组："; for(int i=0;i<10;i++)//方法一 { cout<<obj[i]<<" "; } cout<<endl; cout<<"利用迭代器：" ; //方法二，使用迭代器将容器中数据输出 vector<int>::iterator it;//声明一个迭代器，来访问vector容器，作用：遍历或者指向vector容器的元素 for(it=obj.begin();it!=obj.end();it++) { cout<<*it<<" "; } return 0; }
输出结果为：
直接利用数组：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
利用迭代器：0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
### 5.二维数组两种定义方法（结果一样）
## 方法一
#include <string.h> #include <vector> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int main() { int N=5, M=6; vector<vector<int> > obj(N); //定义二维动态数组大小5行 for(int i =0; i< obj.size(); i++)//动态二维数组为5行6列，值全为0 { obj[i].resize(M); } for(int i=0; i< obj.size(); i++)//输出二维动态数组 { for(int j=0;j<obj[i].size();j++) { cout<<obj[i][j]<<" "; } cout<<"\n"; } return 0; }

## 方法二
#include <string.h> #include <vector> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int main() { int N=5, M=6; vector<vector<int> > obj(N, vector<int>(M)); //定义二维动态数组5行6列 for(int i=0; i< obj.size(); i++)//输出二维动态数组 { for(int j=0;j<obj[i].size();j++) { cout<<obj[i][j]<<" "; } cout<<"\n"; } return 0; }
输出结果为：
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0