# 【Android】【LCD】LCD开发常见问题&分析
2017年09月10日 12:01:16 Lieke_Li 阅读数 4222更多
分类专栏： Driver
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/sinat_34606064/article/details/77921323
# LCD开发常见问题&分析
1.LCD driver的框架（以msm8909为栗子）

### 2.命名规则：
nt35521-720p-video
nt35521-wxga-video
nt35590-qvga-cmd
otm8018b-fwvga-video
ili9806e-fwvga-video_pixi445_tf
hx8379c-tdt-fwvga-video
……
LCD的IC型号+ 该driver下屏的分辨率+ MIPI接口+ 接口下的模式+ 屛厂供应商+ 项目名
以上参数的含义：
Ø 分辨率会有：720p，fwvga，wvga，hd……
Ø 分别指的是：720*1280和856*480,1024*600，1280*720
Ø 供应商：truly，TFT,TDT，BYD……
Ø LCD的接口一般又分为：dsi，dbi，dpi
其中DSI MIPI接口，MIPI联盟推出的一种高速低耗接口。

### 3.CMD和VDO模式的区别：
Mipi两种应用模式：VDO（video mode）是视频模式，CMD是commond mode命令模式
与传统工作模式RGB接口相似，由于不使用专用的数据信号传输同步，控制信号和RGB数据都以mipi总线传输，主机需要定期刷新显示器，显示器就不需要帧缓冲器。
Dsi虽然不需要帧缓冲器，但主机定期以告诉模式发送dsi视频文报，消耗了大量的能量。
所以一般在选择driver的时候根据项目要求以下情况来选择：
IC型号——MIPI接口——SYNC模式——分辨率——平台——模组厂商
### 4.MIPI
对于MIPI下的接口，CMD对应MPU接口，而VDO接口是对应的RGB接口。在VDO模式下视频数据只能通过HS mode传输。
MIPI很多参数是需要根据LCD的datasheet来计算的，其中HFP,HBP,VFP,VBF都是以同步信号（HSYNC和VSYNC）为基准计算。在同步信号之前为Front，在之后为Back。需要注意的是，这里并不是以有效像素为基准。
关于DSI bit clock（MIPI）的计算，在dtsi中的参数描述为：qcom，mdss-dsi-panel-clockrate=<>，一般情况该值都不建议修改。因为SRC files文件会根据porch，resolution以及fps来计算。如果由于RF信号干扰或者其他情况需要更改的话，建议是从porch或者fps实现。
LCD的fps一般都上限为60，正常使用时候一般设置为58，因为由于LCD panel range存在刷新率温度漂移情况，所以在dtsi中关键panel-framerate都不建议修改。

### 5.Backlight
LCD的开机在整个开机的时候是使用的是LK的initial code，只有在开机后睡眠唤醒后才会去调用kernel的参数。正常情况背光分为32阶，并且最大亮度设置为255（dtsi），针对背光还需要验证的是在开机关机休眠唤醒的时候，initial code和背光亮起的时候要搭配协调。否者会造成闪屏白屏等现象。
其次，要注意LCD的背光芯片操作背光的方式，一般分为两种模式，一种是GPIO口直接操作的，一种是以PWM的MPP来操作的。对于GPIO操作的配置在mtp。dtsi中可以参考如下：
&pmx_mdss {
qcom,num-grp-pins = <2>;
qcom,pins = <&gp 25>, <&gp 17>;
};
&mdss_dsi0 {
qcom,dsi-pref-prim-pan = <&dsi_ili9806e_fwvga_video>;
//qcom,dsi-pref-prim-pan = <&dsi_ili9806e_fwvga_video_tdt>;
pinctrl-names = "mdss_default", "mdss_sleep";
pinctrl-0 = <&mdss_dsi_active &mdss_te_active>;
pinctrl-1 = <&mdss_dsi_suspend &mdss_te_suspend>;

// qcom,platform-bklight-en-gpio = <&msm_gpio 37 0>;
qcom,platform-reset-gpio = <&msm_gpio 25 0>;
qcom,platform-blk-ctrl-gpio = <&msm_gpio 17 0>;
//modify by ke.li@tcl.com for LCD is ili9806e ,and the RST&backlight Ctrl had changed [End]--- 2015.8.28
};
而PWM的方式主要配置如下：
mpp@a100 { /* MPP 2 */
/* Backlight PWM */
// qcom,mode = <1>; /* Digital output */
// qcom,invert = <0>; /* Disable invert */
// qcom,src-sel = <4>; /* DTEST1 */
// qcom,vin-sel = <0>; /* VPH_PWR */
// qcom,master-en = <1>; /* Enable MPP */
    status = "disabled";
};
而以上具体采用哪一种配置方法的选择是在本身dtsi中如下配置：
qcom,mdss-dsi-bl-pmic-control-type = "bl_ctrl_gpio";
//qcom,mdss-dsi-bl-pmic-pwm-frequency = <33>;
//qcom,mdss-dsi-bl-pmic-bank-select = <0>;
//qcom,mdss-dsi-pwm-gpio = <&pm8909_mpps 2 0>;
描述硬件的参数是从dtsi中读取的，
### 6.CABL
说到背光的话，还有一个算法与之有关系，是CABL，在mtk也叫CABA。
平台端的CABL功能算法是用于LCD背光灯相关计算，在更新灰阶前，处理出现不连续不均匀等的状况。当然该算法也可以回导致LCD出现灰阶部分会有波纹以及短暂的不连续的条纹情况。该配置是在system.prop中可以配置。在MTK是需要在perjectconfig中配置MTK_AAL_SUPPORT=Y.
### 7.Initial code
LCD还有很大的一块是initial code，这块主要是依靠FAE，因为不同的ic有不同的要求，当然有些事通用的，在这块initial code中，我们需要注意的是在集成数据的时候，要保证参数take进入的正确性，否则会造成不亮，蓝屏，白屏等问题。在MTK平台下，initial code是在driver中配置的，在qcom平台下是在dtsi中配置的。
Initial code另外需要我们注意的是最后2个寄存器0x11和0x29。这是点亮屏幕最后的两个参数，正常情况下延迟会在150ms和50ms。其余寄存器写入值可以不需要延时。
在灭屏的时候，通常会去先写0x28再写0x10，延迟应该和亮屏的2911对应。这是通常说的2810的power off模式。
另外亮屏通常用的是lp mode，而灭屏用的是hig mode。
### 8.Porch
Proch是前后廊，用于描述切屏的数据，一般出现错误和误差的情况会有上、下部分出现亮稳横纹等情况。这是由于LCD显示的时候丢了几行数据造成的，根本原因是在LCD显示速度慢与主控写的熟读，而两者没有使用一个叫Tearing effect out line的机制。
关于porch的计算：

HFP:Horizontal Back Porch = left_margin
水平后沿：在每行或者每列像素数据开始输出时要插入的像素时钟周期。
HBP：Horizontal Front Porch = right_margin
水平前沿：在每行或每列的像素结束到LCD行时钟输出脉冲之间的像素时钟。
VBP:Vertical Back Porch = upper_margin
垂直后沿：在垂直同步周期之后帧开头时的无效行数。
VFP:Vertical Front Porch = lower_margin
垂直前沿：本帧数据输出结束到下一个垂直同步周期开始之前的无效行数。
Hsync：Hsync plus width = HPW
行（水平）同步脉宽（单位是时钟周期）
同理Vsync=VPW，垂直时钟周期。
## 9.ESD Check
ESD Check功能用于检测静电的干扰，在有静电干扰的情况LCD会出现白屏，横纹等临时问题，即在休眠唤醒屏幕后能回复正常。ESD check主要的作用是检测是否受到静电干扰，并且在受到干扰的时候reset LCD使之回复正常。在配置的时候在dtsi中，其中的配置如下：
335- qcom,esd-check-enabled:                 Boolean used to enable ESDrecovery feature.
336- qcom,mdss-dsi-panel-status-command:         A byte stream formed by multiple dcspackets based on
337                                        qcomdsi controller protocol, to read the panel status.
338                                        Thisvalue is used to kick in the ESD recovery.
339                                        byte0: dcs data type
340                                        byte1: set to indicate this is an individual packet
341                                                 (no chain)
342                                        byte2: virtual channel number
343                                        byte3: expect ack from client (dcs read command)
344                                        byte4: wait number of specified ms after dcs command
345                                                 transmitted
346                                        byte5, 6: 16 bits length in network byte order
347                                        byte7 and beyond: number byte of payload
348- qcom,mdss-dsi-panel-status-command-mode:
349                                        Stringthat specifies the ctrl state for reading the panel status.
350                                        "dsi_lp_mode"= DSI low power mode
351                                        "dsi_hs_mode"= DSI high speed mode
352- qcom,mdss-dsi-panel-status-check-mode:Specifies the panel status check method for ESD recovery.
353                                        "bta_check"= Uses BTA to check the panel status
354                                        "reg_read"= Reads panel status register to check the panel status
355                                        "te_signal_check"= Uses TE signal behaviour to check the panel status
356- qcom,mdss-dsi-panel-status-value:         Specifies the value of the panel statusregister when the panel is in good state.
## 10.LCD DTSI中各参数详细解释
属性	描述	代码示例	参数详解
qcom,mdss-dsi- panel-name	用作面板描述名称的字符串。	qcom,mdss-dsi- panel-name = "tianma(otm1283a) 720p video mode dsi panel";	根据您的面板名称进 行定制
qcom,mdss-dsi- panel-controller	指定此面板映射到的 DSIcontroller 的 句柄。	qcom,mdss-dsi- panel-controller = / <&mdss_dsi0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- panel-type	指定面板操作模式。 “dsi_video_mode” = 启用视频模式 “dsi_cmd_mode” = 启用命令模式	qcom,mdss-dsi- panel-type = "dsi_video_mode";	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- panel- destination	指定面板目标显示的字符串。 / "display_1" = DISPLAY_1 "display_2" = DISPLAY_2	qcom,mdss-dsi- panel-destination = "display_1";	保持不变
qcom,mdss-dsi- bpp	指定面板的每像素位数。 / 3 = 适用于 rgb111 / 8 = 适用于 rgb332 / 12 = 适用于 rgb444 / 16 = 适用于 rgb565 / 18 = 适用于 rgb666 / 24 = 适用于 rgb888	qcom,mdss-dsi-bpp / = <24>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- panel-framerate	指定面板的帧率。 / 60 = 每秒 60 帧（默认值）	qcom,mdss-dsi- panel-framerate = / <60>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- panel-width	指定面板宽度（单位：像素）。	qcom,mdss-dsi- panel-width = / <720>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- panel-height	指定面板高度（单位：像素）。	qcom,mdss-dsi- panel-height = / <1280>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- h-back-porch	水平后沿值（单位：像素）。	qcom,mdss-dsi-h- back-porch = / <100>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- h-front-porch	水平前沿值（单位：像素）。	qcom,mdss-dsi-h- front-porch = <52>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- h-pulse-width	水平脉冲宽度。	qcom,mdss-dsi-h- pulse-width = <24>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- h-sync-skew	水平同步倾斜值。 / 0 = 默认值。	qcom,mdss-dsi-h- sync-skew = <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- v-back-porch	垂直后沿值（单位：像素）。	qcom,mdss-dsi-v- back-porch = <20>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- v-front-porch	垂直前沿值（单位：像素）。	qcom,mdss-dsi-v- front-porch = <8>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- v-pulse-width	垂直脉冲宽度。	qcom,mdss-dsi-v- pulse-width = <4>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- h-left-border	水平左边框（单位：像素）。 / 0 = 默认值	qcom,mdss-dsi-h- left-border = <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- h-right-border	水平右边框（单位：像素）。 / 0 = 默认值	qcom,mdss-dsi-h- right-border = <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- v-top-border	垂直上边框（单位：像素）。 / 0 = 默认值	qcom,mdss-dsi-v- top-border = <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- v-bottom-border	垂直下边框（单位：像素）。 / 0 = 默认值	qcom,mdss-dsi-v- bottom-border = / <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- border-color	如有边框，定义边框颜色值。 / 0 = 默认值。	qcom,mdss-dsi- border-color = <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- panel-timings	长度为 12 的数组，用于指定面板的 / PHY 定时设置。	qcom,mdss-dsi- panel-timings = [92 / 1A 12 00 3E 42 16 / 1E 14 03 04 00];	开始尝试启动此面板 时保持不变；如果面 板启动失败，请创建 用例，帮助微调参数

qcom,mdss- dsi-virtual- channel-id	指定虚拟频道标识符。 / 0 = 默认值。	qcom,mdss-dsi- virtual-channel-id = / <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- stream	指定要使用的数据包流。 / 0 = 流 0（默认值） / 1 = 流 1	qcom,mdss-dsi- stream = <0>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- on-command	长度可变的数组，用于列举面板的 init / 命令。关于格式，请参考 / \kernel\drivers\video\msm\mdss\mdss / _dsi.h 中的 dsi_cmd_desc 结构定义。 / 由多个基于 qcom DSI 控制器协议的 / dcs 数据包构成的字节流。 / 字节 0 – DCS 数据类型 / 字节 1 – 设置此字节表示这是独立 / 数据包（无链） / 字节 2 – 虚拟频道编号 / 字节 3 – 需要来自客户端的确认 / （dcs 读取命令） / 字节 4 – 在传输 dcs 命令后等待指 / 定的毫秒数 / 字节 5、6 – 按网络字节顺序列出的 / 16 位长度 / 字节 7 及以上 – 净荷的字节数	qcom,mdss-dsi-on- command = / [ 32 01 00 00 00 00 / 02 00 00 29 01 00 00 10 00 02 FF 99];	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- off-command	长度可变的数组，用于列举面板关闭 命令。	qcom,mdss-dsi-off- / command = / [ 05 01 00 00 32 / 02 28 00 / 05 01 00 00 78 / 02 10 00];	根据您的面板规格进行定制
qcom,mdss-dsi- on-command- / state	指定用于发送 ON 命令的控制状态的 / 字符串。 / "dsi_lp_mode" = DSI 低功率模式 / （默认值） / "dsi_hs_mode" = DSI 高速模式	qcom,mdss-dsi-on- command-state = / "dsi_lp_mode";	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- off-command- state	指定用于发送 OFF 命令的控制状态的 / 字符串。 / "dsi_lp_mode" = DSI 低功率模式 / （默认值） / "dsi_hs_mode" = DSI 高速模式	qcom,mdss-dsi-off- command-state = / "dsi_hs_mode";	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- color-order	指定 R、G 和 B 通道排序。 / "rgb_swap_rgb" = / DSI_RGB_SWAP_RGB（默认值） / "rgb_swap_rbg" = / DSI_RGB_SWAP_RBG / "rgb_swap_brg" = DSI_RGB_SWAP_BRG / "rgb_swap_grb" =	qcom,mdss-dsi- color-order = "rgb_swap_rgb";	根据您的面板规格进 行定制
	DSI_RGB_SWAP_GRB / "rgb_swap_gbr" = / DSI_RGB_SWAP_GBR
qcom,mdss-dsi- underflow-color	指定面板下溢颜色的控制器设置。 / 0xff = 默认值。	qcom,mdss-dsi- underflow-color = / <0xff>;	保持不变
qcom,mdss-dsi- / h-sync-pulse	指定面板的脉冲模式选项。 / 0 = 不在 vs/ve 数据包之后发送 / hsa/he（默认值） / 1 = 在 vs/ve 数据包之后发送 hsa/he	qcom,mdss-dsi-h- / sync-pulse = <1>;	根据您的面板规格进 / 行定制
qcom,mdss-dsi- hfp-power- mode	用于确定水平前沿（HFP）空白期的 / DSI 通道状态的布尔值	qcom,mdss-dsi-hfp- power-mode;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- hbp-power- mode	用于确定水平后沿（HBP）空白期期 / 间的 DSI 通道状态的布尔值。	qcom,mdss-dsi- hbp-power-mode;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- hsa-power- mode	用于确定水平同步活跃（HSA）模式 期间的 DSI 通道状态的布尔值。	qcom,mdss-dsi- hsa-power-mode;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- bllp-eof-Power- mode	用于确定低功率空白期（BLLP）EOF 模式期间的 DSI 通道状态的布尔值。	qcom,mdss-dsi- bllp-eof-power- mode	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- bllp-power- mode	用于确定低功率空白期（BLLP）模式 期间的 DSI 通道状态的布尔值。	qcom,mdss-dsi- bllp-power-mode;	根据您的面板规格进 行定制
qcom,mdss-dsi- traffic-mode	指定面板流量模式。 / "non_burst_sync_pulse" = 使用同步 脉冲的非突发流量（默认值）。 "non_burst_sync_event" = 使用同步 启动事件的非突发流量。 "burst_mode" = 突发模式。	qcom,mdss-dsi- traffic-mode = "burst_mode"	根据您的面板规格进 行定制
qcom, mdss- dsi-lane-0-state	指定是否启用数据通道 0 的布尔值。	qcom, mdss-dsi- lane-0-state	根据您的面板规格进 行定制
qcom, mdss- dsi-lane-1-state	指定是否启用数据通道 1 的布尔值。	qcom, mdss-dsi- lane-1-state	根据您的面板规格进 行定制
qcom, mdss- dsi-lane-2-state	指定是否启用数据通道 2 的布尔值。	qcom, mdss-dsi- lane-2-state;	根据您的面板规格进 行定制
qcom, mdss- dsi-lane-3-state	指定是否启用数据通道 3 的布尔值。	qcom, mdss-dsi- lane-3-state;	根据您的面板规格进 行定制
qcom, mdss- dsi-t-clk-post	指定模式切换后的字节时钟周期。	qcom, mdss-dsi-t- clk-post = <0x04>;	开始尝试启动此面板 时保持不变；如果面 板启动失败，请创建 用例，帮助微调参数
qcom, mdss- dsi-t-clk-pre	指定模式切换前的字节时钟周期。	qcom, mdss-dsi-t-c / -pre = <0x1C>;	开始尝试启动此面板时 保持不变；如果面板启
qcom, mdss- dsi-dma-trigger	指定用于 DMA 路径的触发机制。 / "none" = 无触发 / "trigger_te" = 断开用于触发的检查信 号线 / "trigger_sw" = 由软件触发（默认设置） "trigger_sw_seof" = 软件触发和帧触 发的开始/结束。 / "trigger_sw_te" = 软件触发和 TE	qcom, mdss-dsi- dma-trigger = "trigger_sw";	保持不变
qcom, mdss- dsi-mdp-trigger	指定用于 MDP 路径的触发机制。 / "none" = 无触发 / "trigger_te" = 断开用于触发的检查信 号线 / "trigger_sw" = 由软件触发（默认设置） / "trigger_sw_te" = 软件触发和 TE	qcom, mdss-dsi- mdp-trigger = "none";	保持不变
qcom, mdss- dsi-bl-pmic- control-type	指定对此面板实施背光控制的字符串。	qcom, mdss-dsi-bl- pmic-control-type = "bl_ctrl_wled";	根据您的面板规格进 行定制
	"bl_ctrl_pwm" = 由 PWM GPIO 控制 的背光。 / "bl_ctrl_wled" = 由 WLED 控制的背光。 / "bl_ctrl_dcs" = 由 DCS 命令控制的 / 背光。 / 其他：未知背光控制。（默认值）
qcom, mdss- dsi-reset- sequence	列出重置 GPIO 值和睡眠序列的数组 / 每个命令具有下面定义的格式： / --> 重置 GPIO 值 / --> 睡眠值（毫秒）	qcom, mdss-dsi- reset-sequence = / <1 2>, <0 10>, <1 / 10>;	根据您的面板规格进 行定制
qcom, mdss- dsi-bl-min-level	指定面板支持的最低背光级别。 / 0 = 默认值。	qcom, mdss-dsi- bl-min-level = <1>;	保持不变
qcom, mdss- dsi-bl-max-level	指定面板支持的最高背光级别。 / 255 = 默认值。	qcom, mdss-dsi-bl- max-level = <255>;	保持不变
qcom, mdss- dsi-lane-map	指定数据通道交换配置。 / "lane_map_0123" = <0 1 2 3> / （默认值） / "lane_map_3012" = <3 0 1 2> / "lane_map_2301" = <2 3 0 1> / "lane_map_1230" = <1 2 3 0> / "lane_map_0321" = <0 3 2 1> / "lane_map_1032" = <1 0 3 2> / "lane_map_2103" = <2 1 0 3> / "lane_map_3210" = <3 2 1 0>	qcom, mdss-dsi- lane-map = "lane_map_0123";	根据您的面板规格进 行定制